## Slide 1
SmartLab 统一建模框架：三层模型 + Adapter
研究人员
大模型 Agent
预编排工作流
流程层：组织任务 · 工作流模型
变量空间
任务变量 · 属性映射
节点生命周期
执行阶段与结果
控制接口 · 数据端口
控制信号 · 输入输出
触发器
条件 → 动作
资源层：定义设备 · 设备能力模型 + 设备状态机模型
能力模型：设备能做什么
属性 · 能力 · 操作参数 · 接口端口 · Adapter 映射契约 · 内在约束
状态机：操作如何执行
请求检查 · 状态转移 · 指令输出 · 反馈更新
Adapter 层：连接设备 · 协议规范
硬件模式
指令映射为设备协议 → 真实设备
仿真模式
虚拟设备实例 · 数据 / 机理模型
约束层：划定边界 · 约束模型
观测空间
设备状态 · 属性 · 测量值
工作流上下文
约束规则
内在约束（状态机处理）
实验室级约束 · 任务约束
响应动作
警告 · 告警 · 设备动作 · 中止
经节点 / 状态机接口返回
流程可选，也可
直接请求设备
执行请求 / 控制信号
状态与数据反馈
设备指令
事件 / 遥测
观测
响应
观测
响应
资源定义设备，流程组织任务，约束划定边界，Adapter 连接真实世界

## Slide 2
统一执行路径：请求下行，反馈上行，没有特权旁路
研究人员
工作流节点（可选）
大模型 Agent
设备模型（能力模型 + 状态机）
请求检查
能力与参数 · 当前状态
状态转移
执行转移动作
指令输出
按映射契约生成指令
反馈更新：事件与遥测 → 更新设备状态与属性
Adapter（同一出口，两种模式）
仿真模式
指令不发往真机
硬件模式
指令映射为设备协议
虚拟设备实例
数据模型 / 机理模型
真实设备
执行操作 · 返回实测数据
请
求
下
行
反
馈
上
行
约束层
持续观测
设备状态与测量值
违规即响应
警告 · 告警 · 中止
请求来源不同
入口只有一个
无论请求来自谁、无论仿真还是真机，都必须经过设备模型；上层对两种模式的反馈一视同仁

## Slide 3
先仿真，后执行：仿真反馈闭环
统一的上层：工作流 · 设备模型 · 状态机 · 约束层（仿真与真机共用，零改动）
大模型
生成 / 修改方案
流程模型
或设备请求
仿真阶段（Adapter 仿真模式）
仿真执行
虚拟设备实例响应
数据 / 机理模型
仿真反馈
状态 · 数据
约束判定结果
可接受？
真机执行
上位机发起
Adapter 硬件模式
是
同一套
规则
同一套规则
分析反馈，修改步骤与参数
例：机理模型预测升温导致压力超限，约束层告警
否
再次仿真，直到结果可接受
真实设备
约束层持续守护
仿真中触发的每一次约束违规，都是真机执行时本会发生的一次意外