## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy
Notes: 第 0 页 · 封面（20 秒）
各位老师、各位同事，大家好。我是北京信息科技大学的于涛。今天汇报我们的工作：面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架。通讯作者是赵淳老师。

## Slide 2
1 目录
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/10
01
背景与问题
自动化流程进入大模型参与决策的阶段
02
建模框架
资源、工作流、约束及其统一表达
03
执行机制
各层如何沿同一条链路协同运行
04
实现与案例
模型如何参与具体任务执行
05
扩展与总结
仿真反馈闭环与工作贡献
汇报主线：模型描述实验室与任务，执行机制组织实际运行。
Notes: 汇报按照六个层次展开。先讲实验室自动化与大模型参与带来的背景问题，再说明一次任务执行需要建模哪些内容。随后给出资源、工作流、约束的统一框架，说明各层如何通过同一条执行链路协同运行。最后用反应釜加热说明具体执行，并介绍仿真反馈闭环和总体贡献。

## Slide 3
2 背景与问题：大模型参与后的执行边界
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/10
实验室已经能够自动执行任务流程，大模型进一步参与决策与控制。
无论意图来自哪里，一次任务执行始终需要说清四件事：
资源
如何组织与调用
状态
如何随执行演化
数据
如何产生与传递
边界
执行是否处于允许范围
大模型接入后，执行边界问题更加突出：它可以提出哪些控制请求？
基本原则：大模型不能拥有特权旁路，所有控制请求共用统一执行机制。
因此，需要把模型、状态、流程与约束放进同一套可执行框架。
背景问题由“能否自动执行”转向“怎样在共同边界内执行”。
Notes: 随着大模型发展，智慧化学实验室从能够自动执行任务流程，进入大模型参与决策与控制的阶段。一次任务执行始终需要说明资源如何组织、状态如何演化、数据如何传递以及执行是否处在允许边界内。大模型加入后，这个问题更加突出，因为它可以根据目标和反馈动态提出控制请求。我们的原则是不能为大模型开特权，也不能另设直达设备的旁路，所有控制请求都进入同一套执行机制。因此后面要介绍的不是一个额外的大模型接口，而是一套把模型、状态、流程和约束放在一起的可执行框架。

## Slide 4
3 统一建模框架：L = ⟨R, F, C, Π⟩
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/10
一次任务执行需要同时描述对象、过程、状态和边界。
R 资源层
设备能力与属性
设备状态机
设备数据与反馈
F 工作流层
任务节点与生命周期
接口、触发器与变量
数据端口与执行关系
C 约束层
实验室基线约束
任务目标与执行边界
观察条件与处理动作
Π 跨层协议：规定接口类型、允许信号、数据类型与反馈格式。
三层共同描述任务执行，跨层协议保证它们使用同一套执行语义。
框架把实验室任务从“脚本调用”提升为“对象、关系与规则的统一表达”。
Notes: 统一框架用 L 等于资源层、工作流层、约束层和跨层协议表示。资源层描述设备的能力、属性、状态和反馈。工作流层描述任务节点、生命周期、接口、触发器、变量和数据端口。约束层描述实验室基线、任务目标和允许边界。跨层协议规定控制信号、数据类型和反馈格式。这样一次任务执行所涉及的对象、关系和规则都进入同一个模型体系。

## Slide 5
4 资源层：设备能力与状态机
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/10
每台设备先被表达为可执行的对象模型。
能力模型
属性、能力参数、接口与数据端口
说明设备能做什么、接收什么、返回什么
状态机
状态空间、接口与转移规则
说明请求如何被接受、执行、反馈和结束。
Adapter 发令并接收反馈
流程、人工和大模型提出的设备控制请求，都必须经过状态机。
设备模型让“设备能做什么”和“设备现在能不能做”同时可见。
Notes: 资源层把每台设备表达为一个可执行的对象模型。能力模型描述设备属性、能力参数、接口和数据端口，回答设备能做什么、能接收什么、能返回什么。状态机描述设备的状态空间、接口和转移规则，回答请求如何被接受、执行、反馈和结束。Adapter 负责把模型中的请求映射到设备协议，并把设备事件和数据带回模型。这样来自流程、人工和大模型的设备控制请求都要经过状态机。

## Slide 6
5 工作流层：节点、接口与触发器
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/10
一个工作流节点同时表达任务变量、生命周期、交互关系和执行条件。
节点
保存当前值、目标值和业务标志，
并记录待执行、运行中、已完成、失败等生命周期状态。
接口与数据端口
接口传递控制信号和载荷，
数据端口传递实验数据和属性映射。
触发器读取变量、接口值和生命周期，在条件成立时执行动作。
条件
动作
反馈
节点、接口与触发器是一个整体，共同解释任务步骤如何产生行为。
Notes: 工作流层不把节点、接口和触发器拆成相互独立的模块。一个节点就是一次任务操作的语义单元，它保存变量和生命周期，接口承载控制信号，数据端口传递实验数据。触发器读取这些对象，在条件成立时执行动作，例如更新节点状态，或者通过指定接口发出设备执行请求。设备反馈又会更新节点的变量和生命周期，推动后续步骤。节点因此不只是脚本中的一个函数调用，而是具有清晰对象、关系和行为规则的模型单元。

## Slide 7
6 约束层：观察执行并采取动作
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/10
约束层统一观察资源状态和工作流上下文，并把判断转成处理动作。
观察对象
资源侧：设备属性与状态
工作流侧：节点状态与执行上下文
约束类型
实验室基线约束
任务目标与允许边界
统一观察空间把对象与当前值放到同一套判断依据中。
处理动作包括警告、报警、停止和中止；设备内部约束由状态机本地处理。
约束和资源、工作流使用共同的模型对象，执行边界因此能够被解释和监督。
Notes: 约束层观察资源侧的设备属性和状态，也观察工作流侧的节点状态和执行上下文。它们进入统一观察空间后，约束可以判断实验室基线是否满足、任务目标是否越界，并采取警告、报警、停止或中止等处理动作。设备内部的局部约束由状态机本地处理，跨设备、跨流程的规则由约束层统一观察。约束由此参与执行过程，而不是执行之外的一段说明。

## Slide 8
7 关键机制：统一执行链路
设备模型 = 能力模型 + 状态机。流程先作用于模型，由状态机经适配器驱动物理设备。
流程 / 人 / 大模型 → 设备模型（能力 + 状态机） → Adapter → 物理设备
横向：工作流组织任务步骤
明确各步的顺序与数据依赖。
纵向：每一步经过设备状态机
状态机经 Adapter 发令并接收反馈。
任务切片
横向步骤组织与纵向执行链路的结合。
控制意图来源不同，设备执行链路相同。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/10
Notes: 这页保留原 PPT 中的链路图，用来说明统一执行路径。无论控制意图来自任务流程、人工还是大模型，都先进入设备模型。设备模型由能力模型和状态机构成，流程调用模型定义的能力，状态机根据当前状态处理请求并通过 Adapter 控制物理设备。物理设备返回的状态和数据再沿同一条链路反馈给模型和工作流。这里的关键不是增加一个大模型旁路，而是把人的设备操作过程完整地建模进执行链路。这样模型、状态、流程和约束都在同一套语义中运行。

## Slide 9
8 实现与案例：反应釜加热
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/10
用一次加热任务说明模型如何参与具体执行。
任务过程
加热节点提出执行请求
设备状态机接收请求并转移状态
Adapter 将请求映射到设备协议
反馈过程
反应釜返回温度与状态事件
Adapter 带回模型
节点完成并激活后续步骤
请求进入状态机，反馈回到节点生命周期
约束在温度越界或设备异常时介入。
案例把工作流、设备模型、Adapter 和约束放进同一条可检查的执行链路。
Notes: 反应釜加热案例只需要抓住一条链路。加热节点通过触发器提出执行请求，设备状态机接收请求并发生状态转移，Adapter 将请求映射到设备协议。反应釜返回温度和状态事件，Adapter 把反馈带回模型，状态机更新设备状态，节点据此完成当前步骤并激活后续步骤。约束在温度越界或设备异常时介入。这个案例说明模型如何参与具体任务执行，也说明为什么流程、设备、反馈和约束需要共享一套语义。

## Slide 10
9 扩展与展望：仿真反馈闭环
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/10
在 Adapter 层接入仿真执行，上层继续沿用同一套模型和规则。
闭环过程
大模型决策 → 提出控制请求 → 统一执行链路 → 仿真执行
模拟反馈 → 大模型调整 → 再次决策与仿真
满足预设条件后，进入实机执行。
仿真和实机只是不同的执行后端，模型、状态机和约束检查保持一致。
这使大模型的控制能力在可观察、可检查的范围内逐步接近实机。
仿真反馈闭环是统一执行框架的扩展方向。
Notes: 在统一执行机制基础上，可以在 Adapter 层区分仿真执行和实机执行。大模型提出控制请求后，仍然先经过同一套工作流、设备模型、状态机和约束检查，在仿真环境中获得模拟状态与实验数据。反馈驱动大模型调整方案并再次决策，满足预设条件后才进入实机执行。仿真与实机只是不同的执行后端，上层模型和执行语义保持一致。这一页作为后续扩展与展望。

## Slide 11
10 总结
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/10
我们建立了一套明确的建模语言和执行语义。
资源层描述设备能力与状态，工作流层描述任务节点与交互，约束层描述执行边界。
触发器、接口、状态机和 Adapter 把这些模型组织成同一条执行链路。
人、流程和大模型共用这套机制。
模型表达具体实验室与任务，框架按照统一语义组织执行。
谢谢各位，欢迎交流。
Notes: 最后收束为三点。第一，资源、工作流和约束构成统一的建模框架。第二，节点、接口、触发器、状态机和 Adapter 构成完整的执行语义。第三，人工、流程和大模型共用同一条设备执行链路，不存在特权旁路。具体实验室和任务通过模型表达，通用框架按照统一语义组织执行。仿真反馈闭环则是这套机制的扩展方向。谢谢各位，欢迎交流。