## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy
Notes: 第 0 页 · 封面（20 秒）
各位老师、各位同事，大家好。我是北京信息科技大学的于涛。今天汇报我们的工作：面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架。通讯作者是赵淳老师。

## Slide 2
1 目录
• 背景与问题：大模型参与后的执行边界
• 统一建模框架：资源、工作流与约束
• 关键执行机制：共同的设备执行链路
• 实现与案例：反应釜加热
• 扩展与展望：仿真反馈闭环
• 总结
汇报主线：先说明为什么需要统一建模，再说明模型如何沿共同链路运行。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/10
Notes: 今天的汇报围绕一个核心问题展开：当实验室已经能够自动执行流程，而且大模型开始参与决策和控制时，怎样让不同来源的控制意图都在同一套可解释、可检查的机制中运行。
我先介绍背景问题，再说明一次任务执行需要建模的内容。随后给出资源、工作流、约束和跨层协议组成的统一框架，接着展开设备模型进入控制链路的关键机制。最后用反应釜加热说明具体执行，并介绍仿真反馈闭环和工作总结。

## Slide 3
2 背景问题：大模型参与后的执行边界
随着大模型发展，智慧化学实验室开始由自动执行任务流程，走向大模型参与决策与流程控制。
一次任务执行始终需要说清四件事：
资源如何组织与调用 设备状态如何演化
数据如何产生与传递 执行是否落在允许边界内
大模型可以动态提出控制请求，也会根据反馈调整方案，因此执行边界问题更加突出。
基本原则：不为大模型开特权或另设旁路，所有控制请求进入同一套执行链路。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/10
Notes: 随着大模型发展，智慧化学实验室从自动执行任务流程，进入大模型参与决策与流程控制的阶段。无论意图来自人工、任务流程还是大模型，一次任务执行始终需要说明四件事：资源如何组织与调用，设备状态如何演化，数据如何产生与传递，以及执行是否落在允许边界内。
大模型加入后，这个问题更加突出，因为它可以动态提出控制请求，也会根据反馈调整方案。我们的基本原则是不能为大模型开特权，也不能另设直达设备的旁路。所有控制请求都必须进入同一套执行链路。接下来要介绍的统一框架，就是为了解决这个问题。

## Slide 4
3 统一建模框架：L = ⟨R, F, C, Π⟩
R 资源层
组织设备能力、属性与状态机，形成可执行资源模型
F 工作流层
组织任务步骤、数据依赖与节点交互，调用设备模型
C 约束层
结合资源状态与任务上下文，监督执行边界
Π 跨层协议
约定控制信号、数据类型、端口关系与执行反馈
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/10
Notes: 前面提到的一次执行要说明资源、状态、数据和边界。这里把它们组织成统一模型：资源层描述设备能力、属性、状态和反馈；工作流层描述任务步骤、数据依赖、节点交互和生命周期；约束层描述实验室基线、任务目标和允许边界；跨层协议规定控制信号、数据类型、端口关系和反馈格式。
三层不是串行的命令转发，而是共同描述同一个任务执行过程。模型定义对象和规则，统一执行机制按照这些规则运行。

## Slide 5
4 资源层：设备能力与状态机
每台设备建成可执行对象模型，由能力模型与状态机构成。
能力模型定义设备属性、可用能力、参数、接口、数据端口和内禀约束。
状态机接收控制请求，依据当前状态处理请求，经 Adapter 发令并回收反馈。
流程、人工和大模型的设备控制请求，都必须经过状态机。
设备对象模型
能力模型
定义可用能力、参数与端口
状态机
管理状态演化、发令与反馈
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/10
Notes: 资源层把每台设备表达为一个可执行的对象模型。能力模型回答设备能做什么、可以接收哪些参数、有哪些接口和数据端口；状态机回答当前状态能否接受请求、请求如何推进，以及反馈如何更新状态。Adapter 只负责协议映射和通信。
这样，设备控制不再是流程直接调用某个物理设备，而是先作用于设备模型，再由状态机结合当前状态决定是否发令。人工、流程和大模型提出的控制请求经过同一状态机，设备的能力和当前状态也能够沿同一条链路被检查。

## Slide 6
5 工作流层：节点、接口与触发器
工作流组织任务步骤及数据依赖，节点通过接口和触发器协同执行。
接口传递控制信号，端口传递实验数据。每个执行节点绑定设备的一项能力，并保存任务变量和生命周期状态。
功能节点处理分支、同步和等待，触发器在条件成立时更新状态、发出请求或激活后续步骤。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/10
Notes: 工作流层先组织整个任务的步骤和数据依赖，再由节点表达每一步的执行语义。节点保存当前值、目标值和业务标志，也记录待执行、运行中、已完成和失败等生命周期。接口传递控制信号与载荷，数据端口传递实验数据和属性映射。触发器读取变量、接口值和生命周期，在条件成立时执行动作。
例如加热节点在满足前置条件后发出设备请求，设备反馈更新状态和变量，节点只有在完成条件成立时才结束并激活后续步骤。节点、接口和触发器共同构成一个具有明确交互逻辑的任务单元。

## Slide 7
6 约束层：观察执行并采取动作
• 三类约束：
  – 内禀约束 —— 状态机本地处理
  – 实验室基线约束 —— 持续监督运行
  – 任务约束 —— 在任务执行期间生效
• 观察空间同时来自资源侧与工作流侧
• 处理：警告 / 报警 / 停止 / 中止
• 约束与执行链路同属一套方法，而非外挂脚本
内禀约束
设备状态机本地处理
实验室基线约束
持续监督实验室运行
任务约束
在任务执行期间生效
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/10
Notes: 约束层同时观察资源侧和工作流侧。内禀约束由设备状态机本地处理，例如设备不允许在某种状态下接受请求；实验室基线约束持续监督实验室运行；任务约束只在具体任务期间生效。
约束条件成立时，可以采取警告、报警、停止或中止等动作。关键是约束与执行链路使用同一套模型对象和执行方法，而不是在设备控制之外外挂一段脚本。这样执行边界能够被说明、被检查，也能在运行过程中产生动作。

## Slide 8
7 关键机制：统一执行链路
设备模型 = 能力模型 + 状态机。流程先作用于模型，由状态机经适配器驱动物理设备。
流程 / 人 / 大模型 → 设备模型（能力 + 状态机） → Adapter → 物理设备
横向：工作流组织任务步骤
明确各步的顺序与数据依赖。
纵向：每一步经过设备状态机
状态机经 Adapter 发令并接收反馈。
任务切片
横向步骤组织与纵向执行链路的结合。
控制意图来源不同，设备执行链路相同。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/10
Notes: 前面三层模型在这里汇合成一条实际执行链路。任务流程通过接口调用设备模型定义的能力，设备模型中的状态机根据当前状态处理请求，再通过 Adapter 向物理设备发令。物理设备返回的状态、事件和数据沿同一条路径反馈到状态机和工作流。
图中横向表示工作流组织任务步骤，纵向表示每一步都要经过设备状态机。无论意图来自人工、流程还是大模型，设备执行都要经过同一个模型、状态机和约束检查。我们建模的正是“人如何控制设备”这一过程，因此大模型没有特权旁路。

## Slide 9
8 实现与案例：反应釜加热
目的：说明模型如何实例化为可执行任务（不是性能对比）
• 加热节点提出请求 → 反应釜状态机 → Adapter 下发加热
• 温度与运行状态回传 → 状态机更新 → 节点判断完成条件
• 节点完成后激活后续步骤，越界或异常时由约束介入
• SmartLab 2.0 原型：工作流引擎 → 接口 → 状态机引擎 → MQTT Adapter → 设备
• 语义在模型与引擎中，Adapter 负责协议映射，不承担旁路总控
反应釜加热
加热节点提出请求
状态机经 Adapter 发令
温度与状态回传
满足条件后推进后续
越界或异常时由约束介入
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/10
Notes: 这一页用反应釜加热把抽象机制落到一个具体任务。加热节点提出请求，状态机依据当前状态处理请求，通过 MQTT Adapter 下发到设备。反应釜返回温度和运行状态，Adapter 把反馈带回状态机，状态机更新设备状态，节点再依据完成条件判断是否结束并激活后续步骤。
SmartLab 2.0 原型中，这条链路由工作流引擎、接口、状态机引擎、MQTT Adapter 和设备共同实现。温度越界或设备异常时，约束介入并执行相应处理。这个案例用于说明模型能够实例化并执行任务，不用于宣称性能对比。

## Slide 10
9 扩展与展望：仿真反馈闭环
Adapter 区分仿真执行与实机执行
仿真执行：接入仿真环境，返回模拟状态与实验数据。
实机执行：接入物理设备，返回实际状态与实验数据。
两种执行模式沿用同一套设备模型、状态机、工作流与约束。
大模型决策与反馈调整闭环
大模型决策 → 提出控制请求 → 统一执行链路 → 仿真执行
模拟反馈 → 大模型调整 → 再次决策与仿真
满足预设条件后进入实机执行
依据仿真结果、约束检查与上机准入条件决定是否执行。
切换到实机后，控制请求仍须经过相同的状态机与约束检查。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/10
Notes: 统一执行链路还可以扩展到仿真环境。仿真执行和实机执行只在 Adapter 层区分，上层继续使用同一套工作流、设备模型、状态机和约束。大模型提出控制请求后，先在仿真环境中获得模拟状态和实验数据，再根据反馈调整方案并继续决策。
当仿真结果、约束检查和预设上机条件都满足时，才切换到实机执行。切换后控制请求仍然经过相同的状态机和约束检查。这样可以形成大模型决策、统一控制、仿真反馈和方案调整的闭环，同时把大模型的设备控制能力限制在可观察、可检查的范围内。

## Slide 11
10 总结
设备操作过程进入模型，流程通过能力模型与状态机控制设备。
资源、工作流、约束、接口和触发器共同实现执行语义。
流程、人工和大模型共用同一执行链路，仿真反馈闭环在此基础上扩展。
谢谢各位，欢迎提问。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/10
Notes: 最后总结四点。第一，我们把设备操作过程纳入模型，流程通过设备能力模型和状态机控制设备。第二，资源、工作流和约束共同描述一次任务执行，接口、触发器、状态机和 Adapter 共同构成执行语义。第三，流程、人工和大模型共用同一条设备执行链路，没有特权旁路。第四，在这套机制上可以进一步接入仿真执行，通过反馈调整和上机准入条件形成闭环。
因此，我们的核心贡献可以概括为：用明确的建模语言描述具体实验室和任务，用统一的执行语义组织它们运行。谢谢各位。