## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy
Notes: 各位老师、各位同行，大家好。我是于涛，今天汇报的题目是《面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架》。
这项工作关注实验室任务从提出到实际执行的过程：我们怎样用模型明确表达设备、任务逻辑和执行规则，并让这些模型按一套共同的机制运行。大模型开始参与实验室决策和控制后，这个问题也直接关系到它的控制请求应该怎样进入设备执行。下面我按背景、建模、执行和案例这条主线展开。

## Slide 2
1 目录
• 背景与问题
• 统一建模框架
• 关键执行机制
• 实现与案例
• 扩展与展望
• 总结
汇报主线：先说明为什么需要统一建模，再说明模型如何沿共同链路运行。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/10
Notes: 今天的汇报分为六个部分。首先说明大模型参与后，为什么需要更加明确的执行边界；然后从一次任务的执行需求出发，介绍资源、工作流、约束及跨层协议构成的统一框架。
在框架部分，我会先给出整体组织方式，再分别介绍各层。接着用统一执行链路说明这些模型如何协同运行，并回到人工、流程和大模型共用执行机制这一问题。最后通过 SmartLab 2.0 中的反应釜加热案例说明实现，介绍仿真反馈闭环的扩展方向，并总结这项工作的贡献。

## Slide 3
2 背景与问题：大模型参与后的执行边界
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/10
随着大模型发展，智慧化学实验室从自动执行任务流程，逐步走向大模型参与决策与控制。
一次任务执行始终需要说清四件事：
资源
如何组织与调用
状态
如何随执行演化
数据
如何产生与传递
边界
执行是否处于允许范围
大模型接入后，执行边界问题更加突出：大模型可以提出什么请求，这些请求又必须在什么条件下才能执行？
基本原则：大模型不能拥有特权旁路，所有控制请求进入同一套执行链路。
因此，需要一套可执行框架，将资源组织、状态演化、数据传递与边界检查统一建模。
大模型的参与，使统一执行边界的需求更加突出。
Notes: 随着大模型发展，智慧化学实验室正在从能够自动执行任务流程，逐步走向大模型参与决策与控制。
但是，无论执行意图来自人工、任务流程还是大模型，一次任务执行始终需要说明四件事：资源如何组织与调用，设备状态如何演化，数据如何产生与传递，以及执行是否落在允许边界内。这些都是任务执行本身需要明确的问题。
大模型的加入，使执行边界问题更加突出：它可以提出什么控制请求，这些请求又必须在什么条件下才能执行？我们的原则是不能为大模型开特权，也不能另设直达设备的旁路，所有控制请求都使用同一套执行机制。
因此，我们需要对任务执行统一建模，让资源、状态、数据和边界能够在共同的机制中被描述和处理。接下来的问题就是：这套模型应该怎样组织？

## Slide 4
3 统一建模框架：从任务执行到模型组织
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/10
从一次任务出发，分别建模执行对象、任务过程与运行规则。
执行对象
调用什么设备？
→
R 资源层
设备能力与属性
状态机与执行反馈
任务过程
步骤与数据如何组织？
→
F 工作流层
任务步骤与数据依赖
节点、接口与触发器
运行规则
什么条件下可以执行？
→
C 约束层
观察资源状态与任务上下文
界定执行边界与处理动作
Π 跨层协议
约定各层之间的控制信号、数据类型、端口关系与反馈
L = ⟨R, F, C, Π⟩ 模型描述任务，统一执行语义组织运行。
Notes: 我们从一次实验室任务出发，分析需要建模的内容。任务首先需要调用具体设备，因此要描述设备能做什么、具有什么属性、当前处于什么状态；这些执行对象构成资源层。其次，任务包含多个步骤，需要说明步骤顺序、数据依赖以及每一步如何推进；这些任务过程构成工作流层。第三，任务必须遵守运行规则，需要根据设备状态和任务上下文判断允许范围，并在条件触发时采取动作；这些规则形成约束层。
再看前面提出的四个问题：资源层承载设备能力与状态，工作流层组织任务步骤与数据关系，约束层界定执行边界。状态和数据贯穿资源与工作流的交互，因此还需要跨层协议，统一约定控制信号、数据类型、端口关系和执行反馈。这里的三层是按建模职责组织的，共同回应那四个执行问题。
由此，我们得到 L 等于 R、F、C 和 Π 构成的统一框架。它的核心是用明确的模型描述实验室和任务，用共同的执行语义组织这些模型运行。下面先分别说明各层，再把它们合起来看一次执行。

## Slide 5
4 资源层：设备能力与状态机
资源层将设备建成可执行对象模型，由能力模型与状态机构成。
能力模型定义设备属性、可用能力、参数、接口、数据端口和内禀约束。
状态机接收控制请求，依据当前状态处理请求，经 Adapter 发令并回收反馈。
流程、人工和大模型的设备控制请求，都必须经过状态机。
设备对象模型
能力模型
定义可用能力、参数与端口
状态机
管理状态演化、发令与反馈
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/10
Notes: 先看执行对象，也就是资源层。我们将每台设备建成由能力模型与状态机构成的可执行对象模型。能力模型说明设备能够提供什么操作，操作需要哪些参数，以及有哪些属性、接口和数据端口。例如，反应釜可以提供加热能力，并暴露温度等属性。
状态机进一步描述操作过程：当前状态是否允许接受请求，接受请求后如何转移状态、发出指令，以及设备反馈如何更新模型。实际通信通过 Adapter 完成，由它把指令转换为设备能够接收的形式，并将反馈带回模型。
这样，对设备的操作就有了模型层面的能力定义和状态演化规则。后面无论由工作流、人工还是大模型提出请求，设备操作都按这些规则执行。接下来，我们再看如何将多个设备操作组织成完整任务。

## Slide 6
5 工作流层：节点、接口与触发器
工作流组织任务步骤及数据依赖，节点通过接口和触发器协同执行。
接口传递控制信号，端口传递实验数据。每个执行节点绑定设备的一项能力，并保存任务变量和生命周期状态。
功能节点处理分支、同步和等待，触发器在条件成立时更新状态、发出请求或激活后续步骤。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/10
Notes: 工作流层组织整个任务的步骤及数据依赖，并用节点表达每一步的任务逻辑。设备执行节点绑定设备的一项能力；分支、同步和等待等组织逻辑则由功能节点承担。
一个节点内部，变量空间保存目标值、当前值和业务标志，生命周期描述节点的执行阶段，接口传递控制信号，数据端口表达数据的输入和输出。触发器读取这些变量、接口和状态，在条件成立时更新变量或生命周期、发出设备请求，或者激活后续步骤。
因此，节点、接口和触发器共同定义了任务的交互逻辑。例如，加热节点满足前置条件后提出请求，温度反馈更新相关变量，节点再根据完成条件决定是否推进。收到反馈和完成任务是两个需要分别判断的环节。
这些过程可以通过变量空间、接口关系和触发规则在模型中明确表达，并由执行机制按同样的规则解释运行。任务如何组织已经明确，下面还需要说明运行时如何遵守边界。

## Slide 7
6 约束层：观察执行并采取动作
• 三类约束：
  – 内禀约束 —— 状态机本地处理
  – 实验室基线约束 —— 持续监督运行
  – 任务约束 —— 在任务执行期间生效
• 观察空间同时来自资源侧与工作流侧
• 处理：警告 / 报警 / 停止 / 中止
• 约束观察与处理纳入统一执行语义
内禀约束
设备状态机本地处理
实验室基线约束
持续监督实验室运行
任务约束
在任务执行期间生效
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/10
Notes: 约束部分统一考虑三类规则。内禀约束与设备自身能力和状态有关，由设备状态机本地处理；实验室基线约束持续监督实验室运行；任务约束则在具体任务执行期间生效。
约束判断需要同时观察资源侧与工作流侧。资源侧提供设备状态和测量数据，工作流侧提供当前步骤、任务变量和执行上下文。这样，同一个设备数值也能结合当前任务阶段进行判断。
当约束条件触发时，系统可以采取警告、报警、停止或中止等相应动作。这些处理纳入统一执行语义，并通过相应接口和状态机作用于执行过程。约束在运行中持续观察并触发处理，并不是每条控制命令必须依次经过的一层转发。
到这里，执行对象、任务过程和运行规则都已说明。接下来把它们放在一起，看这些模型怎样协同完成一次设备执行。

## Slide 8
7 关键机制：统一执行链路
三层模型通过控制请求、状态反馈与约束处理，共同完成一次设备执行。
流程 / 人 / 大模型 → 设备模型（能力 + 状态机） → Adapter → 物理设备
控制意图来源不同，设备执行链路相同。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/10
任务组织：工作流决定步骤
安排顺序、数据依赖与推进条件。
设备执行：状态机处理请求
经 Adapter 发令，并接收状态反馈。
边界监督：约束贯穿执行
观察资源与任务状态，触发处理。
Notes: 前面介绍了框架由哪些模型构成，这一页说明它们怎样共同运行。横向看，工作流组织任务步骤、数据依赖和推进条件；纵向看，设备执行节点通过接口调用设备能力，设备状态机根据当前状态处理请求，再经 Adapter 向物理设备发令。
设备返回的状态、事件和数据，由 Adapter 转换后送回模型。状态机更新设备执行状态，工作流节点根据反馈和自身条件决定下一步。同时，约束观察资源状态与任务上下文，必要时通过同一套执行机制采取处理动作。这就把资源、过程、数据和边界放进了一次完整执行中。
现在回到开头的大模型问题。人工、任务流程和大模型可以提出不同来源的控制意图，但对设备的请求都进入共同的设备模型与状态机，遵守相应的能力、状态和约束规则。人工或大模型也可以调用设备模型的共同入口，并不需要先转换成某个工作流节点；共同之处在于设备执行始终经过模型及其状态机。
因此，统一链路既说明框架怎样运行，也明确了大模型如何参与：它能够提出请求和调整方案，但设备执行遵循这套共同规则。下面用一个具体的加热任务展示这条链路。

## Slide 9
8 实现与案例：反应釜加热
在 SmartLab 2.0 原型中，以反应釜加热实例化模型与执行链路。
• 加热节点绑定设备能力，给定任务参数与完成条件
• 状态机处理请求，经 MQTT Adapter 控制反应釜
• 温度与运行状态回传，节点判断是否满足完成条件
• 满足条件后推进后续步骤；越界或异常触发约束处理
• 工作流引擎与状态机引擎执行模型，Adapter 完成协议映射
反应釜加热
加热节点提出请求
状态机经 Adapter 发令
温度与状态回传
满足条件后推进后续
越界或异常时由约束介入
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/10
Notes: 在 SmartLab 2.0 原型中，我们以反应釜加热任务实例化上述模型与执行链路。资源模型给出反应釜的加热能力、相关属性和状态机；工作流中的加热节点绑定该能力，保存任务参数，并定义触发和完成条件；约束模型描述需要关注的运行边界。
执行时，加热节点在条件满足后提出请求。设备状态机处理请求，并通过 MQTT Adapter 下发加热指令。反应釜持续返回温度和运行状态，Adapter 转换反馈，状态机更新模型，节点再根据这些反馈判断完成条件。
这里要区分反馈到达与任务完成：设备有温度反馈，并不意味着加热节点已经完成；只有节点规定的完成条件成立，才会推进后续步骤。若出现温度越界或设备异常，则由相应约束触发处理。
在实现上，工作流引擎和状态机引擎解释并执行模型，接口连接它们，MQTT Adapter 完成设备通信与协议映射。这个案例将前面的模型定义、运行机制和实际设备操作连接起来。在相同链路上，我们还可以进一步考虑仿真执行。

## Slide 10
9 扩展与展望：仿真反馈闭环
Adapter 区分仿真执行与实机执行
仿真执行：接入仿真环境，返回模拟状态与实验数据。
实机执行：接入物理设备，返回实际状态与实验数据。
两种执行模式沿用同一套设备模型、状态机、工作流与约束。
大模型决策与反馈调整闭环
大模型决策 → 提出控制请求 → 统一执行链路 → 仿真执行
模拟反馈 → 大模型调整 → 再次决策与仿真
满足预设条件后进入实机执行
依据仿真结果、约束检查与上机准入条件决定是否执行。
切换到实机后，控制请求仍须经过相同的状态机与约束检查。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/10
Notes: 基于共同的执行链路，一个进一步的扩展方向是将仿真与实机的差异放在 Adapter 层。仿真 Adapter 接入模拟设备或环境，返回模拟状态和实验数据；实机 Adapter 接入物理设备，返回实际反馈。上层继续沿用同一套工作流、设备能力模型、状态机与约束规则。
这样，大模型提出方案和控制请求后，可以先通过统一链路进行仿真，根据返回的状态、数据及约束结果调整方案，再继续仿真，形成决策、执行、反馈和调整的闭环。
当仿真评估、约束检查和预设上机条件满足时，再由共同的上层模型进入实机执行。仿真 Adapter 并不直接向实机 Adapter 发出控制命令；两种执行方式都由统一模型和执行机制组织。切换到实机后，控制请求仍然遵守相同的状态与约束规则。
因此，仿真反馈闭环是建立在现有建模与执行机制之上的扩展方向，也使开头提出的大模型执行边界贯穿方案调整和设备操作。

## Slide 11
10 总结
谢谢各位，欢迎提问。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/10
统一建模
资源、工作流与约束共同描述实验室任务执行。
明确语义
变量空间、接口、触发器与状态机组织模型运行。
共同链路
人工、流程与大模型共用执行机制，并支持仿真扩展。
以模型表达具体实验室与任务，以统一规则驱动执行。
Notes: 最后总结这项工作的三个要点。第一，统一建模。我们从实验室任务执行出发，用资源、工作流和约束描述执行对象、任务过程与运行规则，并由跨层协议连接它们。第二，明确语义。变量空间、生命周期、接口、触发器和状态机，让任务如何推进、数据如何传递以及设备如何响应，都能在模型层面得到明确解释。第三，共同链路。人工、流程和大模型的设备请求使用同一套执行机制，仿真反馈闭环也可以在此基础上扩展。
这套框架的整体意义，是用模型表达具体实验室和任务，用统一的规则驱动执行。具体任务的结构与逻辑写在模型中，框架按照共同的执行语义运行，因此具有清晰的结构、可解释的过程和可复用的机制。
这也回应了汇报开头的问题：大模型可以参与决策与控制，而它对设备的作用始终落在统一的模型、状态和约束机制之内。我的汇报到这里，谢谢各位，欢迎提问。