## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy
Notes: 第 0 页 · 封面（20 秒）
各位老师、各位同事，大家好。我是北京信息科技大学的于涛。今天汇报我们的工作：面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架。通讯作者是赵淳老师。

## Slide 2
1 目录
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/10
01
背景与问题
大模型参与之后，如何建立共同的执行边界
02
统一建模框架
资源、工作流、约束如何进入同一模型体系
03
关键机制与案例
一个节点如何触发设备执行并获得反馈
04
扩展与总结
仿真反馈闭环，以及模型驱动的框架贡献
主线：模型定义实验室与任务，统一执行语义组织实际运行。
Notes: 今天的汇报分成四段。先用一页说明自动化与大模型参与之后出现的执行边界问题，再给出资源、工作流、约束组成的统一建模框架。随后把关键机制压缩成一页，说明节点如何通过触发器和接口驱动设备状态机。最后用反应釜加热案例说明跨层执行，并介绍仿真反馈闭环和总体贡献。

## Slide 3
2 背景与问题：大模型参与后的执行边界
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/10
自动执行任务流程
大模型参与决策与控制
执行方式扩展
一次任务执行始终要回答四个问题
资源
如何组织与调用
状态
如何随执行演化
数据
如何产生与传递
边界
执行是否处于允许范围
大模型会动态提出操作与调整方案，
因此必须明确它进入设备执行的边界。
Notes: 随着大模型发展，智慧化学实验室从自动执行任务流程，进入大模型参与决策与控制的阶段。无论意图来自人工、固定流程还是大模型，一次任务执行都需要说清资源、状态、数据和边界。大模型能够根据目标和反馈动态提出操作与调整方案，所以我们需要明确它的控制请求如何进入设备执行过程，以及它必须遵守什么边界。这一页只提出问题，具体的统一框架放在后面展开。

## Slide 4
3 统一建模框架：L = ⟨R, F, C, Π⟩
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/10
把实验室任务抽象为资源、工作流与约束，并用跨层协议连接它们
R 资源层
设备能力与属性
设备状态机
设备数据与执行反馈
F 工作流层
任务节点与生命周期
接口、触发器与变量
数据端口与执行关系
C 约束层
实验室基线约束
任务目标与执行边界
观察条件与处理动作
调用
观察
资源状态进入约束观察
Π 跨层协议：接口类型、允许信号、数据类型与反馈格式
三层描述对象与规则，跨层协议保证它们在同一条执行语义中协同。
Notes: 统一框架由资源层、工作流层、约束层和跨层协议组成。资源层描述设备能做什么、处于什么状态，以及如何返回数据。工作流层描述任务节点、节点生命周期、触发器、接口、变量和数据端口。约束层描述实验室基线、任务目标、执行边界和处理动作。跨层协议规定这些层之间传递什么信号、什么数据以及怎样反馈。这些层共同构成任务执行模型，不是把代码脚本简单串接起来。

## Slide 5
4 工作流模型：节点、接口与触发器
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/10
节点把任务变量、生命周期、接口和触发条件放在同一个语义单元中
一个工作流节点
内部变量空间
当前值、目标值、业务标志
节点生命周期
待执行、运行中、已完成、失败
触发器：条件 + 动作
读取变量、接口值和生命周期，驱动 UPDATE / EMIT
数据输入端口
设备属性映射
控制输入接口
信号及载荷
数据输出端口
供下游节点使用
控制输出接口
节点或设备模型
节点是任务语义的基本单元，触发器负责把状态和接口条件转成动作。
Notes: 工作流模型不把节点、接口和触发器拆成三个孤立概念。一个节点就是一个完整的任务语义单元：内部变量保存有业务含义的值，生命周期描述这一步做到哪里，控制接口接收和发出信号，数据端口传递实验数据。触发器读取这些对象，在条件成立时执行更新或发出信号。比如节点收到激活信号后进入运行中，随后通过指定接口发出设备执行请求。这样节点之间的交互具有明确来源、目标和动作，设备模型也能通过同一接口参与流程。

## Slide 6
5 设备模型：能力定义与状态机协同
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/10
能力说明设备能做什么，状态机说明请求如何变成可观察的设备行为
能力模型：设备属性、能力参数、数据端口与内部约束
状态机以状态、接口和转移规则组织设备行为
待命
已发送
已接收
执行中
已完成
设备事件驱动状态更新，异常与中止具有明确的状态和转移规则。
Adapter 发令并接收反馈
设备模型把能力、状态和反馈组织起来，成为工作流可以调用的执行对象。
Notes: 设备模型有两层含义。能力模型回答设备能做什么，包括设备属性、能力参数、数据端口和必要的内部约束。状态机回答设备请求怎样成为实际行为，包括当前状态、接口、转移条件和反馈事件。工作流发出的控制请求先进入设备模型，状态机依据规则接受、执行并更新状态，再由 Adapter 把指令映射到设备协议，把设备事件和数据带回模型。这样流程调用的是可解释的设备对象，而不是绕过模型直接写物理设备。

## Slide 7
6 约束模型：观察执行并采取动作
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/10
约束模型统一观察资源状态和工作流上下文，并把判断转成处理动作
资源侧观察
设备属性与状态
工作流侧观察
节点状态与执行上下文
统一观察空间
对象与当前值
实验室基线约束
持续监督实验室运行
任务约束
目标与允许边界
处理动作
警告 / 报警 / 停止 / 中止
设备内部约束由状态机本地处理；跨资源、跨流程的规则由约束层统一观察。
约束与资源、工作流使用共同的模型对象，执行边界因此能够被解释和监督。
Notes: 约束模型观察两类信息：资源侧的设备属性和状态，工作流侧的节点状态和执行上下文。它们进入统一观察空间后，约束可以判断实验室基线是否满足、任务目标是否越界，并采取警告、报警、停止或中止等处理动作。设备内部的局部约束仍由状态机处理，跨设备、跨流程的规则由约束层统一组织。这样约束不再是执行之外的一段说明，而是和资源、工作流使用同一套模型对象。

## Slide 8
7 关键机制：统一执行链路
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/10
人、流程和大模型都通过同一套模型语义进入设备执行
人工操作
任务流程
大模型决策
统一任务模型
工作流节点 + 资源模型
约束检查
共同参与
Adapter
指令映射与反馈
物理设备
执行与测量
状态与数据反馈
无特权旁路：大模型改变决策来源，但不改变设备执行边界。
统一执行链路把“谁提出请求”和“设备怎样执行”分成两个问题。
Notes: 这页是整套工作的关键机制。人工、任务流程和大模型都只是控制意图的来源，它们先进入统一任务模型。模型中的工作流节点调用资源模型，约束检查共同参与，之后由 Adapter 把设备模型中的请求映射成具体协议，设备执行并返回状态和数据。反馈沿同一条链路回到模型，驱动节点和后续决策。大模型可以改变决策和方案，但不能直接越过模型、状态机和约束去控制物理设备。我们因此把人的设备操作过程建模成了一条可解释、可追溯、无特权旁路的执行链路。

## Slide 9
8 案例：反应釜加热的跨层执行
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/10
一个加热节点如何通过状态机、Adapter 和物理设备完成闭环
加热节点
设备状态机
Adapter
物理反应釜
① 触发执行请求
② 状态转移并发令
③ 执行加热操作
④ 返回数据与事件
⑤ 更新设备状态
⑥ 反馈驱动节点推进
节点、状态机、设备和反馈通过同一套接口与触发规则协同。
Notes: 以反应釜加热为例，加热节点首先通过触发器发出执行请求，设备状态机接收请求并发生状态转移，随后通过 Adapter 把指令映射到设备协议。物理反应釜执行加热并返回数据和事件，Adapter 将反馈带回状态机，状态机更新设备状态，节点再根据反馈推进生命周期并激活后续步骤。这个案例把工作流、资源模型、Adapter 和物理设备放在同一条执行时序中，可以直接说明关键机制怎样落地。

## Slide 10
9 扩展：大模型与仿真反馈闭环
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/10
仿真与实机都作为 Adapter 的执行后端，上层继续使用同一套模型和规则
大模型决策
提出任务与控制请求
统一执行框架
工作流、设备模型、状态机
约束检查共同参与
仿真 Adapter
模拟状态与实验数据
仿真评估
满足条件后上机
实机 Adapter
物理设备执行
进入仿真执行
满足条件
再次决策
评估结果
先在共同执行语义下获得模拟反馈，再决定何时进入实机执行。
Notes: 在统一模型和执行机制之上，可以进一步在 Adapter 层接入仿真环境。大模型提出任务和控制请求，统一框架先在仿真 Adapter 中执行，模拟状态、实验数据和约束检查结果返回后，大模型调整方案并再次决策。满足上机条件后，仍由统一框架进入实机 Adapter。仿真和实机只是不同的执行后端，上层模型、接口和约束规则保持一致。这一页作为框架的扩展方向。

## Slide 11
10 总结：明确的建模语言与执行语义
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/10
模型描述实验室与任务，框架按照统一语义组织执行。
结构统一
资源、工作流和约束进入同一模型体系。
机制完整
节点、接口、触发器和状态机共同解释行为。
执行一致
人、流程和大模型共用同一条设备执行链路。
模型驱动
更换实验室或任务时，主要通过模型表达差异。
谢谢各位，欢迎交流。
Notes: 我们的工作可以用两句话收束。第一，系统建立了明确的建模语言，资源、工作流、约束、节点、接口和状态都有清晰的语义。第二，系统建立了统一的执行语义，触发器、状态机、Adapter 和约束机制共同决定模型如何产生实际行为。人工、任务流程和大模型提出的控制意图进入同一条设备执行链路，因此可以观察、解释和追溯。框架提供稳定的通用机制，具体实验室和任务通过模型表达。谢谢各位，欢迎交流。