## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy
Notes: 第 0 页 · 封面（20 秒）
各位老师、各位同事，大家好。我是北京信息科技大学的于涛。今天汇报我们的工作：面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架，通讯作者是赵淳老师。
今天的主线很明确：大模型开始参与实验决策后，设备控制必须有清晰的边界；我们通过统一建模和统一执行链路，把这个边界落实到可执行过程中。

## Slide 2
1 目录
• 背景与问题
• 统一建模框架
• 统一执行机制
• 实现与案例
• 扩展与展望
• 总结
主线：从执行边界出发，建立资源、工作流与约束统一的执行链路。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/15
Notes: 第 1 页 · 目录（20 秒）
汇报分六部分。先说明实验室自动化和大模型参与后带来的执行边界问题；然后介绍资源、工作流、约束和跨层协议组成的统一建模框架；接着说明这几层如何通过共同的设备执行链路协同运行。之后用 SmartLab 2.0 的反应釜加热任务说明原型落点，再讨论仿真反馈闭环和上机条件，最后总结框架的建模语言与执行语义。
前两部分回答“为什么需要统一建模”，中间两部分回答“模型怎样运行”，后两部分回答“当前做到哪里、还能怎样扩展”。

## Slide 3
2 背景问题：大模型参与后的执行边界
实验室已经能够自动执行任务流程，大模型进一步参与实验决策与流程控制。
一次任务执行始终需要说清四件事：
资源如何组织 设备状态如何演化
数据如何传递 执行是否落在允许边界内
大模型接入后，执行边界问题更加突出：它可以提出哪些控制请求，又必须遵守哪些边界？
基本原则：不为大模型开特权或另设旁路，所有控制请求进入同一套执行链路。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/15
Notes: 第 2 页 · 背景问题：大模型参与后的执行边界（约 1 分钟）
实验室已经能够自动执行预设任务流程。随着大模型接入，系统进一步出现了由大模型参与实验决策和流程控制的形态。
无论是否接入大模型，一次任务执行都必须说清四件事：资源如何组织，设备状态如何演化，实验数据如何传递，以及执行是否落在允许边界内。大模型加入后，边界问题变得更加直接：它可以提出什么控制请求，这些请求在什么状态和约束下才允许执行？
我们的原则是，不能为大模型开特权，也不能另开一条直达设备的旁路。大模型的控制请求必须与人的操作和自动化流程一样，经过模型、状态和约束检查。
那么，这条共同的执行链路应该如何组织？要回答这个问题，需要回到自动化最初要替代的过程，也就是人逐台操作设备的过程。

## Slide 4
3 现有形态：流程控制与设备模型分离
人工逐台操作
判断设备当前状态
选择允许执行的操作
操作设备并观察反馈
自动化流程控制
编排步骤、组织任务
通过驱动直接控制设备
替代逐台人工操作
设备模型与状态展示
描述设备能力与属性
展示状态与运行信息
未成为发令的必经环节
在这种分离形态下，流程绕过设备模型直接控制设备，控制过程没有统一建模。
资源、状态、数据与约束难以沿同一条执行链路检查。
需要补齐的关系：抽象流程控制抽象设备模型，再由模型驱动物理设备。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/15
Notes: 第 3 页 · 现有形态：流程控制与设备模型分离（约 1 分钟）
自动化流程最初要替代的是实验人员逐台操作设备的过程。人会先观察当前状态，判断允许的操作，再操作设备并检查反馈。
现有系统通常已经能够编排步骤、组织任务，也能够用设备模型描述属性、展示状态。但在这里所讨论的分离形态中，流程通过驱动直接向设备发令，设备模型主要承担描述和显示作用，没有成为发令的必经环节。
这样一来，人的操作过程虽然被自动化了，却没有被统一建模。资源、状态、数据和约束分散在不同位置，难以沿同一条执行链路检查。
因此我们要补齐的关系是：抽象流程先作用于抽象设备模型，再由设备模型驱动物理设备。下一页把这个结构问题收束成一个明确的建模问题。

## Slide 5
4 问题收束
如何把人的设备操作过程建模为可执行模型，使流程、人和大模型共用同一条可检查的执行链路？
设备模型统一描述能力与状态演化，资源、数据与约束在执行中共同检查。
统一原则：请求来源可以不同，设备执行路径必须相同。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/15
Notes: 第 4 页 · 问题收束（约 40 秒）
问题可以表述为：如何把人的设备操作过程建模为可执行模型，使任务流程、人的操作和大模型提出的控制请求，都能沿同一条链路执行和检查？
这要求设备模型同时描述设备能力与状态演化，也要求资源组织、数据依赖和约束检查进入同一次任务执行。请求来源可以不同，但设备执行路径必须相同，不能为任何一种来源设置旁路。
下面介绍核心方法：让设备模型真正进入控制链路。

## Slide 6
5 核心方法：设备模型进入控制链路
设备模型 = 能力模型 + 状态机。流程先作用于模型，由状态机经适配器驱动物理设备。
流程 / 人 / 大模型 → 设备模型（能力 + 状态机） → Adapter → 物理设备
横向：工作流组织任务步骤
明确各步的顺序与数据依赖。
纵向：每一步经过设备状态机
状态机经 Adapter 发令并接收反馈。
任务切片
横向步骤组织与纵向执行链路的结合。
控制意图来源不同，设备执行链路相同。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/15
Notes: 第 5 页 · 核心方法：设备模型进入控制链路（约 2 分钟）
我们为设备模型增加状态机，使设备模型同时表达“设备能做什么”和“当前状态下允许怎样执行”。流程先作用于由能力模型和状态机构成的设备模型，再由状态机把命令下发到 Adapter，最后由 Adapter 控制物理设备；设备反馈沿原路返回，更新设备状态和任务进度。
这实际上是在建模人控制设备的过程。人的操作包含状态判断、能力选择、发令和观察反馈，模型中的能力、状态机、Adapter 和反馈机制分别承载这些环节。
因此，无论意图来自工作流、人的操作还是大模型，都要转换为模型支持的控制请求，并经过同样的状态机和约束检查。大模型参与决策，但不能直接调用 Adapter 或物理设备。
从横向看，工作流组织多个任务步骤和数据依赖；从纵向看，每个步骤都沿设备状态机完成执行。横向步骤和纵向链路的结合，就是一次具体任务的执行切片。

## Slide 7
6 对照：发令走哪条路
流程与模型分离
流程编排任务后直接调用驱动。
设备模型主要展示属性与状态。
操作判断和发令逻辑分散在模型之外。
新增大模型接口可能继续绕过模型。
统一执行链路
流程先调用设备模型所定义的能力。
状态机根据当前状态处理请求并发令。
执行反馈更新模型与工作流。
流程、人和大模型遵守相同的执行约束。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/15
Notes: 第 6 页 · 对照：发令走哪条路（约 1 分钟）
两种形态的区别，最终体现在实际发令路径上。分离形态中，流程可以绕过设备模型直接调用驱动，设备模型主要展示信息；如果再增加大模型接口，也可能继续绕过模型。
统一执行链路中，流程先调用设备模型定义的能力，状态机根据当前状态处理请求并发令，执行反馈再更新设备模型和工作流。人的操作和大模型提出的控制请求也遵守同一套规则。
这里的关键不是把所有意图都改写成同一种来源，而是让不同来源在设备执行阶段汇入同一个模型、状态和约束检查路径。

## Slide 8
7 核心方法：结构 L = ⟨R, F, C, Π⟩
R 资源层
组织设备能力与状态机，形成可执行模型
F 工作流层
组织任务步骤与数据依赖，调用设备模型
C 约束层
结合模型状态与任务上下文监督执行边界
Π 协议
约定控制信号、数据端口与执行反馈
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/15
Notes: 第 7 页 · 统一框架：L = ⟨R, F, C, Π⟩（约 50 秒）
这条共同的执行链路进一步组织为 L = ⟨R, F, C, Π⟩。
R 是资源层，组织设备能力和状态机，形成可执行的设备对象；F 是工作流层，表达任务步骤和数据依赖，并调用设备模型；C 是约束层，结合资源状态和任务上下文监督执行边界；Π 是跨层协议，约定控制信号、数据端口和执行反馈。
这样，模型、状态、流程和约束不再是彼此分离的描述，而是围绕同一次任务执行被组织、检查和推进。下面分别说明三层模型。

## Slide 9
8 资源层
每台设备建成对象模型，由能力模型与状态机构成。
能力模型定义属性、能力、适配器契约、端口与内禀约束。
状态机接收信号，经适配器发令并回收反馈。内禀约束破坏时进入异常状态。
流程、人和大模型的设备控制请求，都必须经过状态机。
设备对象模型
能力模型
定义可用能力、参数与端口
状态机
管理状态演化、发令与反馈
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/15
Notes: 第 8 页 · 资源层（约 1 分钟）
资源层把每台设备建成对象模型，由能力模型和状态机构成。
能力模型描述设备属性、可用能力、参数、端口和 Adapter 契约，为执行请求提供明确的操作语义。状态机接收执行信号，根据当前状态判断请求，经过 Adapter 下发命令并回收反馈；当设备内禀约束被破坏时，状态机进入异常处理。
因此，设备模型不只是展示设备信息，它还参与实际控制过程。来自流程、人或大模型的设备控制请求，都必须经过状态机。调用来源改变，不改变设备的执行路径和允许边界。
接下来从任务侧看工作流如何组织这些设备能力。

## Slide 10
9 工作流层与触发器
接口传递控制信号，端口传递实验数据。
工作流通过约定接口与状态机交互，每个执行节点绑定设备的一项能力。
功能节点处理分支、同步和等待，明确任务步骤及数据依赖。
节点生命周期反映任务进度，设备状态机管理设备自身状态。
节点触发器在条件满足时执行动作，使条件分支接入统一执行链路。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/15
Notes: 第 9 页 · 工作流层与触发器（约 1 分钟）
工作流层先组织任务步骤和数据依赖。接口传递控制信号和请求载荷，端口传递实验数据；节点通过约定接口与设备状态机交互，而不是直接调用设备驱动。
每个执行节点绑定设备的一项能力，功能节点处理分支、同步和等待，节点生命周期反映任务进度，设备状态机则管理设备自身状态。两者通过控制信号和执行反馈关联起来。
节点触发器在条件满足时执行动作，使条件分支、状态更新和后续节点推进接入统一执行链路。触发器、接口和节点生命周期共同定义了工作流的执行语义。

## Slide 11
10 约束层
• 三层约束：
  – 内禀约束 —— 状态机本地处理
  – 实验室基线约束 —— 常开
  – 任务约束 —— 仅在任务期生效
• 观察空间同时来自资源侧与工作流侧
• 处理：警告 / 报警 / 停止 / 中止
• 约束与执行链路同属一套方法，而非外挂脚本
内禀约束
设备状态机本地处理
实验室基线约束
持续监督实验室运行
任务约束
在任务执行期间生效
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/15
Notes: 第 10 页 · 约束层（约 40 秒）
约束层同时观察资源侧和工作流侧。内禀约束由设备状态机本地处理；实验室基线约束持续监督实验室运行；任务约束在任务执行期间生效。
条件成立时，系统可以执行警告、报警、停止或中止等动作。约束不是额外挂在链路旁边的脚本，而是与模型、状态和工作流共同参与执行判断。
到这里，资源、工作流和约束三层已经形成一个完整的任务执行模型。下面用反应釜加热任务说明它如何落到原型。

## Slide 12
11 实现案例：反应釜加热
目的：说明链路可实例化、可执行（不是性能对比）
• 加热节点提出请求 → 反应釜状态机 → Adapter 发令
• 温度与状态回传 → 状态机更新 → 节点满足条件后推进
• 约束在温度越界或设备异常时介入
• SmartLab 2.0 原型：工作流引擎 → 接口 → 状态机引擎 → MQTT Adapter → 设备
• 模型与引擎承载执行语义，Adapter 负责协议转换
反应釜加热
加热节点提出请求
状态机经 Adapter 发令
温度与状态回传
节点完成并激活后续
越界或异常时由约束介入
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
11/15
Notes: 第 11 页 · 实现案例：反应釜加热（约 1.5 分钟）
这一页的目的，是说明执行链路可以被具体任务实例化和执行，不做性能对比。
在反应釜加热任务中，加热节点提出请求，反应釜状态机根据当前状态处理请求，经 Adapter 发出加热命令；温度和运行状态反馈返回后，状态机更新设备状态，节点在满足完成条件后推进后续步骤。温度越界或设备异常时，约束层可以介入。
在 SmartLab 2.0 原型中，对应的链路是：工作流引擎经过接口连接状态机引擎，再经 MQTT Adapter 连接设备。模型和引擎承载任务的执行语义，Adapter 负责协议转换，因此具体设备通信不会改变上层的建模关系。
这说明前面的模型和链路不是抽象描述，而是能够落到一个具体实验任务上。

## Slide 13
12 贡献、边界与展望
贡献
将人的设备操作过程建模，建立经设备状态机执行的统一链路。
在 R/F/C/Π 框架中组织模型、状态、流程与约束。
以 SmartLab 2.0 原型和加热案例说明链路可实例化、可执行。
边界
当前验证为原型与示意案例，尚缺大规模、高并发及长时程评估。
展望
扩展仿真 Adapter，形成大模型决策与反馈调整闭环。
进一步开展多设备验证及覆盖率、复用率等量化评估。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
12/15
Notes: 第 12 页 · 贡献、边界与展望（约 1 分钟）
我们的工作可以概括为三点：对人的设备操作过程进行可执行建模；在 R、F、C、Π 框架中统一组织模型、状态、流程和约束；用 SmartLab 2.0 原型和反应釜加热案例说明链路可以实例化。
当前验证主要用于说明框架和任务链路的可执行性，尚不涉及大规模、高并发或长时程性能评估。仿真 Adapter 和大模型反馈调整闭环是下一步扩展方向。
下一页具体说明：为什么只在 Adapter 层区分仿真和实机，就能在相同模型与规则上形成反馈闭环。

## Slide 14
13 扩展：仿真闭环与上机条件
Adapter 区分仿真执行与实机执行
仿真执行：接入仿真环境，返回模拟状态与实验数据。
实机执行：接入物理设备，返回实际状态与实验数据。
两种执行模式沿用同一套设备模型、状态机、工作流与约束。
大模型决策与反馈调整闭环
大模型决策 → 提出控制请求 → 统一链路 → 仿真执行
模拟反馈 → 大模型调整 → 再次决策与仿真
满足预设条件后进入实机执行
依据仿真结果、约束检查与上机准入条件决定是否执行。
切换到实机后，控制请求仍须经过相同的状态机与约束检查。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
13/15
Notes: 第 13 页 · 扩展：仿真闭环与上机条件（约 1 分钟）
如果在 Adapter 层区分仿真执行和实机执行，上层仍然沿用同一套设备模型、状态机、工作流和约束。仿真 Adapter 返回模拟状态与实验数据，实机 Adapter 返回真实设备反馈。
这样可以形成一个闭环：大模型根据目标作出决策，提出控制请求；请求进入统一执行链路，由仿真 Adapter 执行；模拟反馈返回后，大模型调整方案并再次决策与仿真。大模型的作用是提出受模型和约束限制的控制请求，不是直接访问 Adapter 或物理设备。
当仿真结果通过目标检查、约束检查和预设的上机准入条件后，再进入实机执行。切换到实机后仍沿用相同的状态机和约束检查。这个闭环属于框架扩展方向，具体准入条件需要结合实验任务定义。

## Slide 15
14 总结
设备操作过程进入模型，流程通过能力模型与状态机控制设备。
流程、人和大模型共用同一执行链路，没有特权旁路。
模型、状态、流程与约束共同界定设备执行的能力边界。
在此基础上扩展仿真反馈闭环，满足上机条件后进入实机执行。
谢谢各位，欢迎提问。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
14/15
Notes: 第 14 页 · 总结（约 30 秒）
大模型参与决策，使设备执行的能力边界更加重要。我们从人的设备操作过程出发，为设备模型增加状态机，让流程先作用于设备模型，再由状态机经 Adapter 控制设备。
在统一框架中，模型、状态、流程和约束共同定义执行过程；无论控制意图来自流程、人还是大模型，都共用同一条执行链路，没有特权旁路。
在此基础上，框架还可以扩展仿真反馈闭环，在满足预设上机条件后进入实机执行。谢谢各位，欢迎提问。

## Slide 16
Q&A 备用短答
与设备模型加流程图的区别：模型与状态机是发令的必经环节。
大模型的作用：参与决策并提出控制请求，不能绕过模型直连 Adapter。
框架的边界：约束已建模能力、参数及状态下的执行，不保证决策本身正确。
仿真闭环的进展：属于扩展方向，当前验证仍为原型与加热示意案例。
进入实机的条件：通过仿真评估、约束检查与预设上机准入条件。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
15/15
Notes: Q&A 备用短答
与设备模型加流程图的区别：设备模型与状态机位于发令必经之路，工作流不能绕过它们直接控制设备。
现有系统是否已经有状态机：本文不声称首次使用模型或状态机控制设备，关注的是任务级执行链路，以及流程必须经设备模型和状态机执行的统一关系。
大模型在本文中的位置：大模型参与决策并提出控制请求，它引出了执行边界问题；本文核心是统一执行框架，不是新的大模型算法。
能力边界是什么：设备可用能力、参数条件、当前状态允许的操作，以及任务和实验室约束。统一链路约束的是这些已建模执行条件，不保证大模型决策本身总是正确。
仿真闭环是否已经完成：仿真闭环作为扩展方向提出，当前证据是原型和反应釜加热示意案例。
什么时候上机：依据仿真评估、约束检查和预设上机准入条件作出决定，切换实机后仍沿相同状态机和约束执行。