## Slide 1
面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
A Task-Oriented Executable Modeling Framework for Smart Chemical Laboratories
报告人：于涛（北京信息科技大学） 通讯作者：赵淳
EUROSIM 2026 · Genova, Italy
Notes: 各位老师、各位同行，大家好。我是于涛，今天汇报的题目是《面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架》。
这项工作关注实验室任务从提出到执行的过程：怎样用模型表达设备、任务逻辑和运行规则，并让它们按照一套明确的执行语义运行。大模型开始参与实验室决策与控制后，这也关系到它的请求应该怎样进入设备执行。下面我从背景问题出发，介绍建模框架、执行机制及具体案例。

## Slide 2
1 目录
• 背景与问题
• 统一建模框架
• 关键执行机制
• 实现与案例
• 扩展与展望
• 总结
汇报主线：先说明为什么需要统一建模，再说明模型如何沿共同链路运行。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
1/10
Notes: 今天的汇报分为六个部分。首先说明大模型参与后，为什么执行边界问题更加突出；然后从一次任务需要表达的内容出发，介绍资源、工作流、约束及跨层协议构成的框架。
框架部分采用先总后分的顺序：先看整体组织，再分别看各层的组成与职责。随后用执行链路将各层串起来，解释人工、流程和大模型如何共用设备执行机制。最后通过 SmartLab 2.0 中的反应釜加热案例说明实现，介绍仿真反馈闭环的扩展方向，并总结这项工作。

## Slide 3
2 背景与问题：大模型参与后的执行边界
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
2/10
随着大模型发展，智慧化学实验室从自动执行任务流程，逐步走向大模型参与决策与控制。
一次任务执行始终需要说清四件事：
资源
如何组织与调用
状态
如何随执行演化
数据
如何产生与传递
边界
执行是否处于允许范围
大模型接入后，执行边界问题更加突出：大模型可以提出什么请求，这些请求又必须在什么条件下才能执行？
基本原则：大模型不能拥有特权旁路，所有控制请求进入同一套执行链路。
因此，需要一套可执行框架，将资源组织、状态演化、数据传递与边界检查统一建模。
大模型的参与，使统一执行边界的需求更加突出。
Notes: 随着大模型发展，智慧化学实验室正在从能够自动执行任务流程，逐步走向大模型参与决策与控制。
但是，无论执行意图来自人工、任务流程还是大模型，一次任务执行始终需要说明四件事：资源如何组织与调用，设备状态如何演化，数据如何产生与传递，以及执行是否落在允许边界内。这些都是任务执行本身需要明确的问题。
大模型的加入，使执行边界问题更加突出：它可以提出什么控制请求，这些请求又必须在什么条件下才能执行？我们的原则是不能为大模型开特权，也不能另设直达设备的旁路，所有控制请求都使用同一套执行机制。
因此，我们需要对任务执行统一建模，让资源、状态、数据和边界能够在共同的机制中被描述和处理。接下来的问题就是：这套模型应该怎样组织？

## Slide 4
3 统一建模框架：从任务执行到模型组织
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
3/10
从任务执行出发：执行对象形成资源模型，任务过程形成工作流，运行规则形成约束。
跨层协议 Π：统一约定控制信号、数据类型、端口关系与执行反馈
工作流层
前序节点
执行节点
后续节点
工作流节点
变量空间
任务变量 / 设备属性映射
节点生命周期
执行阶段与结果
控制接口 / 数据端口
执行信号 / 输入输出数据
触发器：条件 → 动作
更新变量与状态 / 发送信号
资源层
设备对象模型
能力模型
设备属性、能力与参数
接口与 Adapter 映射契约
内禀约束
状态机
处理请求与状态判断
状态转移与指令输出
依据反馈更新状态
能力绑定
执行请求 / 控制信号
状态 / 数据反馈
约束层
观察空间
设备状态、属性 / 工作流上下文
约束规则
实验室基线约束 / 任务约束
处理动作
设备动作 / 警告、报警 / 中止
节点变量
执行上下文
设备状态 / 测量属性
处理动作经接口返回节点 / 状态机
资源层承载能力与状态，工作流层组织步骤与数据，约束层界定执行边界。
Notes: 我们从一次实验室任务出发，分析需要建模的内容。首先，任务需要调用设备，要说明设备能做什么、有哪些属性以及当前处于什么状态，这些执行对象形成资源模型。其次，任务包含若干步骤，要说明步骤顺序、数据依赖和推进条件，这些任务过程形成工作流模型。第三，执行必须遵守运行规则，需要结合设备状态与任务上下文判断边界，这些规则形成约束模型。
因此，这里按建模职责组织为资源、工作流与约束。四个执行问题并不机械地对应四层：资源层承载设备能力与状态，工作流层组织任务步骤、节点状态和数据关系，约束层界定执行边界。状态和数据贯穿各层，跨层协议 Π 则统一约定控制信号、数据类型、端口关系和执行反馈。
请看图的整体关系。左侧是工作流，右侧是设备资源，底部是约束。工作流节点先与资源能力建立绑定关系；执行时发出请求，资源模型再返回状态与数据。这里将能力绑定与执行请求分别表示，是为了区分模型建立时的关系和运行时的交互。约束同时观察节点上下文与设备状态，并通过模型接口返回处理动作。
这套框架既规定用哪些对象表达实验室，也规定对象之间如何交互。具体实验室的设备和任务逻辑放在模型中，通用机制按这些语义执行。下面先展开资源层，说明设备对象怎样同时表达能力和操作过程。

## Slide 5
4 资源层：设备能力与状态机
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
4/10
设备对象模型由能力模型与状态机构成，统一描述设备能做什么、操作如何执行。
能力模型
定义设备能力、属性
及操作要求。
状态机
依据当前状态处理请求，
发出指令并接收反馈。
共同入口
人工、流程与大模型
遵守相同状态规则。
资源层
设备对象模型
能力模型
设备属性、能力与参数
接口与 Adapter 映射契约
内禀约束
状态机
处理请求与状态判断
状态转移与指令输出
依据反馈更新状态
能力定义与状态演化共同构成设备操作的模型语义。
Notes: 资源层把设备表示为设备对象模型。图中叠放的轮廓表示可以组织多个设备对象，前面展开一个对象的内部组成：能力模型与状态机。
能力模型回答设备能做什么。它定义设备属性、可用能力、操作参数和接口，以及 Adapter 映射契约和内禀约束。例如，反应釜提供加热能力，温度是其属性，加热请求需要给出目标温度。映射契约说明模型中的操作怎样对应 Adapter 接口；具体协议翻译由 Adapter 完成。
状态机回答一次请求如何执行。它接收控制信号，结合能力要求与当前状态判断是否允许操作，按照状态转移规则执行相应动作，并经输出接口发令。执行期间，设备事件和测量数据沿接口返回，驱动模型状态与属性更新。内禀约束随设备能力和状态规则在本地处理。
因此，设备模型既描述设备能力，也描述控制过程。人工、工作流和大模型提出的请求都从设备模型入口进入，遵守相同规则。下一页继续说明，如何把这些设备操作组织为一个完整任务。

## Slide 6
5 工作流层：节点、接口与触发器
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
5/10
工作流组织任务步骤与数据依赖，节点通过接口和触发器协同执行。
工作流层
前序节点
执行节点
后续节点
工作流节点
变量空间
任务变量 / 设备属性映射
节点生命周期
执行阶段与结果
控制接口 / 数据端口
执行信号 / 输入输出数据
触发器：条件 → 动作
更新变量与状态 / 发送信号
反馈更新变量，触发器判断条件，再决定发出请求或推进后续步骤。
Notes: 工作流首先组织整个任务的步骤及数据依赖。请先看上方，前序节点、当前执行节点与后续节点通过接口建立推进关系。这里展开一个执行节点；它可以绑定设备能力，向设备模型发起操作请求。
节点内部的各部分是一个整体。变量空间保存任务变量，并通过属性映射关联需要使用的设备数据；节点生命周期描述当前执行阶段和结果。控制接口承载激活、执行或终止等信号，数据端口表达输入输出数据关系。触发器读取变量、接口信号和生命周期，在条件成立时更新变量或状态，并发送相应信号。
这些组成部分共同表达任务逻辑。例如，加热节点收到前序激活信号，在前置条件满足后提出加热请求。温度反馈进入变量空间后，触发器继续判断完成条件。只有条件满足并允许继续时，节点才完成并发出后续激活信号。收到反馈本身并不等于节点完成。
因此，任务逻辑可以通过变量空间、生命周期、接口与触发规则在模型中说明，执行机制据此运行。下一页说明运行过程中如何共同观察资源与任务，并对越界情况采取处理动作。

## Slide 7
6 约束层：观察执行并采取动作
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
6/10
同时观察资源状态与任务上下文，通过相应接口返回处理动作。
工作流层
节点生命周期与任务变量
任务执行上下文
资源层
设备状态与属性
测量数据
约束层
观察空间
设备状态、属性 / 工作流上下文
约束规则
实验室基线约束 / 任务约束
处理动作
设备动作 / 警告、报警 / 中止
工作流侧观察
资源侧观察
处理动作 → 节点 / 状态机接口
内禀约束
设备状态机本地处理
实验室基线约束
持续监督实验室运行
任务约束
在任务执行期间生效
Notes: 约束层关心执行是否处于允许范围。图上方的工作流提供节点生命周期、任务变量和执行上下文，资源层提供设备状态、属性与测量数据。两侧的信息进入观察空间，供约束规则判断。
图下方按观察空间、约束规则、处理动作展开。规则结合当前设备状态和任务阶段判断条件；条件触发后，产生设备动作、警告、报警或任务中止等处理。返回箭头接到工作流或资源模型的接口，说明处理仍然在已有模型机制中执行。设备相关动作由状态机继续经 Adapter 下发，任务相关动作由节点机制处理。
这里区分三类约束。内禀约束属于设备能力和状态规则，由设备状态机本地处理；实验室基线约束持续监督实验室运行；任务约束在具体任务执行期间生效。图中的约束层重点表示后两类规则的跨层观察与处理。
约束层并不是请求串行经过的转发环节，它持续观察执行并在需要时返回处理动作。到这里，执行对象、任务过程与边界规则都已经说明。下面用一条具体执行链路，把这些模型的协同关系串起来。

## Slide 8
7 关键机制：统一执行链路
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
7/10
工作流组织任务步骤，设备请求经状态机与 Adapter 执行，反馈沿模型返回。
工作流层
设备执行节点
设备执行节点
设备执行节点
设备模型层
设备模型
设备模型
设备模型
Adapter 层
Adapter
Adapter
Adapter
物理设备
物理设备
物理设备
物理设备
执行
信号
状态
反馈
控制
指令
数据
反馈
驱动
指令
测量
状态
工作流节点
控制接口 / 数据端口
变量空间
节点生命周期
触发器：条件 → 动作
读取变量、接口信号与生命周期
更新变量与状态，发送执行信号
控制请求 / 操作参数
执行状态 / 数据反馈
设备状态机
能力模型提供操作定义与 Adapter 映射契约
请求处理
检查请求与当前状态
状态转移
按规则执行转移动作
指令输出
通过输出接口发令
事件与遥测反馈 → 更新设备状态及属性
标准控制指令
设备事件 / 测量数据
Adapter
指令映射
标准指令 → 设备协议
反馈转换
设备数据 → 事件 / 遥测
驱动指令
测量 / 运行状态
物理设备：执行操作，返回测量与运行状态
人工、流程与大模型共用设备模型入口，遵守相同状态规则与约束。
Notes: 这一页说明前面的模型怎样共同完成一次设备执行。先看左侧：工作流横向组织任务步骤，一次设备操作则沿设备模型、Adapter 和物理设备纵向完成。向下传递执行信号与控制指令，向上传回设备状态和数据。
右侧展开一个节点及其对应设备执行单元。节点触发器读取变量、接口信号和生命周期；条件满足后，发出控制请求与操作参数。设备状态机结合当前状态与能力定义处理请求，执行状态转移及相应动作，再通过输出接口发令。能力模型提供操作定义与 Adapter 映射契约，Adapter 按契约将标准指令映射为设备协议，由物理设备执行。
反馈沿对应接口返回。Adapter 将设备数据转换为事件或遥测反馈，设备模型依据反馈更新状态与属性，节点再取得执行状态与所需数据。节点是否完成、是否推进后续步骤，仍由其触发条件与动作决定。约束同时观察资源与任务上下文，并在需要时通过接口作用于节点或状态机。
现在回到背景中的问题。图中画的是工作流发起请求的例子。人工和大模型也可以直接请求某个设备能力，不必先经过工作流节点；但它们都必须进入设备模型，再由状态机到达 Adapter。不同意图来源共用能力定义、状态规则、反馈接口和约束处理，不能绕开模型直接控制设备。
这就把框架的建模结构与运行语义连起来了。接下来用反应釜加热任务说明一次完整执行。

## Slide 9
8 实现与案例：反应釜加热
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
8/10
SmartLab 2.0：工作流与状态机引擎执行模型，MQTT Adapter 完成设备通信。
加热节点
设备状态机
Adapter
反应釜
约束层
① 加热请求（参数）
状态检查与请求处理
② 标准加热命令
③ 加热指令
loop
执行期间：持续返回数据并观察约束
④ 温度 / 运行状态
⑤ 更新遥测 / 状态
⑥ 执行状态 / 数据
设备状态与测量属性
节点执行上下文
alt
[正常推进] 完成条件满足，且允许继续执行
节点完成 → 发送激活信号 → 后续步骤
[异常处理示例] 触发停止 / 中止类规则
设备处理：向状态机发送停止 / 中止请求
任务处理：经节点接口中止任务执行
节点满足完成条件后推进；温度越界或设备异常触发相应约束处理。
Notes: 这一页先交代实现，再看任务时序。在 SmartLab 2.0 原型中，工作流与状态机引擎执行模型，MQTT Adapter 完成设备通信。反应釜资源模型定义加热能力、设备属性和状态机；加热节点绑定对应能力，保存任务参数，并定义启动和完成条件；约束模型给出执行期间的规则。
时序图从上到下阅读。第一步，加热节点提出带参数的请求。设备状态机检查请求与当前状态，按模型规则处理后，向 Adapter 发出标准加热命令；Adapter 再将指令作用于反应釜。
中间的循环表示持续反馈。反应釜返回温度与运行状态，经 Adapter 转换后更新设备模型，再把执行状态与相关数据提供给节点。与此同时，资源状态和节点执行上下文进入约束观察。反馈可能出现多次，每次都可以更新模型和触发判断。
下方的两个分支分别说明正常推进和异常处理。完成条件满足且允许继续执行时，节点完成，并发出激活后续步骤的信号。若温度越界或设备异常触发停止、中止类规则，则通过状态机接口处理设备，通过节点接口处理任务。异常分支是停止、中止规则的示例；警告和报警等动作按各自规则定义执行。
因此，请求、执行、反馈、完成判断和异常处理都落在模型中定义的交互关系里。下面进一步讨论，怎样使用同一链路形成仿真反馈闭环。

## Slide 10
9 扩展与展望：仿真反馈闭环
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
9/10
Adapter 内的虚拟实例承担仿真执行，上层模型与执行规则保持一致。
大模型
生成或调整实验方案
流程模型 / 设备控制请求
分析仿真反馈
调整步骤、参数与控制请求
反馈用于方案优化
流程模型（按需）
组织步骤与数据依赖
由工作流节点发起请求
设备模型
能力模型 + 状态机
请求处理与发令
状态判断 / 转移动作
反馈处理
更新设备状态与属性
生成流程模型
设备能力调用
直接提出设备控制请求
状态 / 数据反馈
仿真执行反馈
状态、数据与约束结果
Adapter
按指定模式接收指令
仿真模式
开始时创建对应设备的虚拟实例
虚拟机实例
整次仿真使用同一实例
响应指令、演化状态
返回模拟测量与运行状态
真机模式
指令映射 / 真实反馈转换
控制指令
设备状态
数据反馈
物理设备
执行操作并返回实际数据
驱动指令
测量 / 状态
仿真反馈按设备数据处理，模型更新与约束判断照常进行。
先通过仿真反馈优化方案，确认无问题后，由上位机发起真机执行。
Notes: 这一页的重点是利用仿真反馈调整实验方案，同时保持设备执行链路一致。请先看左侧，大模型可以生成流程模型，交给工作流组织步骤；也可以直接对某个设备提出控制请求。两种方式都要进入设备模型，经状态机到达 Adapter。工作流按需参与，设备模型是共同入口。
仿真发生在 Adapter 内部。仿真开始时，Adapter 创建与对应物理设备实例相对应的虚拟机实例。这一次完整的仿真执行都使用同一个虚拟实例：它接收指令、推进模拟状态，并返回模拟测量和运行状态。虚拟实例因此能够承接连续操作及其状态演化。
对上层系统而言，这些返回信息仍然按设备数据处理。设备模型更新状态和属性；如果任务包含工作流，节点照常取得数据、判断触发条件并推进步骤；约束也照常结合资源状态与任务上下文进行判断。状态、数据和约束结果形成执行反馈，交给大模型分析。图中返回左侧的箭头及大模型内部的回环，表示大模型依据反馈调整步骤、参数或控制请求，再沿同一链路模拟。这就是用于优化实验方案的仿真反馈闭环。
当系统完成仿真、确认方案无问题后，由上位机安排真机执行并指定 Adapter 的真机模式。Adapter 根据指定模式执行，不负责判断仿真是否通过，也不自行决定开始真机执行。图中只有真机模式连接物理设备：它映射实际指令、下发到设备，并转换真实反馈。
仿真和真机共用上层模型、状态规则与反馈接口，差别在于指令最终作用于 Adapter 内的虚拟实例，还是通过真机模式作用于物理设备。先使用仿真闭环优化方案，再发起真机执行，使大模型的设备控制始终处于共同的执行规则和约束之内。

## Slide 11
10 总结
谢谢各位，欢迎提问。
EUROSIM 2026 · 面向智慧化学实验室的任务导向可执行建模框架
10/10
统一建模
资源、工作流与约束共同描述实验室任务执行。
明确语义
以变量空间、接口、触发器与状态机定义执行语义。
共同链路
人工、流程与大模型共用执行机制，并支持仿真扩展。
以模型表达具体实验室与任务，以统一规则驱动执行。
Notes: 最后总结这项工作的三个要点。第一，统一建模：用资源、工作流与约束描述实验室的执行对象、任务过程和运行规则，并通过跨层协议连接交互。第二，明确语义：变量空间、生命周期、接口、触发器与状态机，让任务如何推进、数据如何关联、设备如何响应都能在模型层面得到说明。第三，共同链路：人工、流程和大模型的设备请求经过同一套设备模型和 Adapter 机制，也为仿真反馈闭环提供了基础。
这套系统具有明确的建模语言和执行语义。具体实验室的设备与任务逻辑通过模型表达，通用执行机制按照模型中定义的结构、状态和规则运行。这样既能说明系统由哪些对象组成，也能沿交互关系解释一次操作为什么发生、执行到了哪里以及依据什么继续推进。
这也回应了开头的执行边界问题：大模型可以提出方案和控制请求，而请求的执行始终由共同的模型、状态与约束机制承接。我的汇报到这里，谢谢各位，欢迎提问。